INSTRUKCJA KONTROLI TEMPERATURY SUROWCÓW I PRODUKTÓW DOSTARCZANYCH DO ZAKŁADU

1.	Kontrola temperatur dostarczanego do zakładu towaru odbywa się każdorazowo podczas dostawy artykułów spożywczych wymagających przechowywania w obniżonej temperaturze.

2.	Temperatura mierzona jest za pomocą termometru z sondą.

3.	Przed rozpoczęciem pomiaru temperatury należy zdezynfekować sondę termometru.

4.	Pomiar temperatury odbywa się w samochodzie dostawczym, przed wyładunkiem towaru.

5.	Pomiar temperatury odbywa się poprzez włożenie sondy pomiędzy dwa (lub więcej, jeśli wymaga tego sytuacja) produkty z tego samego asortymentu.

6.	Prawidłowa temperatura wynosi:

Temp. produktów chłodzonych:  -1OC do 10OC (w zależności od rodzaju produktu),

Temp. produktów mrożonych:     ≤ -18OC (w zależności od rodzaju

produktu i zamrożenia)

7.	W przypadku odchyleń odczytanych temperatur od prawidłowych należy natychmiast powiadomić kierownika gastronomii.

8.	Wyniki kontroli temperatury zapisywane są w „Karcie kontroli dostawy”.